## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 13 2. Teil
Blut/Wand Interaktion
09.07.2025
Notes: Mitbringen:

## Slide 3: Zusammenfassung VL 13 (1.Teil)
Magnetresonanztomographie
Sonographie (Ultraschallbildgebung)
Szintigraphie
Positronen-Emissions-Tomographie
Biplanare Angiographie

## Slide 4: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Thrombenbildung
Virchow´sche Trias

## Slide 5: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Wird die Thrombenentstehung durch Kollision der Plättchen mit der Wand verursacht?
Staupunktkammer - Stromlinien der Stauströmung. Simulation mit dem CFD Programm Fluent
Praktisch ausgeschlossen wegen
wandparalleler Stromlinien
geringer Dichtedifferenz von Plasma und Thrombozyten (Blutplättchen) -> Thrombozyten folgen den Stromlinien

## Slide 6: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Plättchenaktivierung durch:
Kontakt mit Von Willebrand Faktor
Kontakt mit Kollagenfasern im Endothel (Verletzung)
Kontakt mit Fremdoberflächen
Strömung (hohe Schubspannungen)
Vorgänge der Aktivierung:
Adhäsion an Oberfläche
Formwandel
Freisetzung Botenstoffe (Aktivierung anderer Thromben)
Aggregation (Bindung anderer Thrombozyten)

## Slide 7: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Botenstoffe werden konvektiv transportiert
-> Blutgeschwindigkeit beeinflusst Konvektion bzw. Erreichbarkeit anderer, inaktiver Thrombozyten
Scherrate = 0: nur Aktivierung in unmittelbarer Nähe, keine Strömung
Scherrate hoch: nur wenige Botenstoffe erreichen Thrombozyten in der Peripherie
Scherrate
du: Geschwindigkeitsunterschied zweier Flüssigkeitsschichten
dy: Abstand zwischen zwei Flüssigkeitsschichten
=

## Slide 8: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Plättchenanhaftungen bei der Staupunktströmung mit plättchenreichem Plasma zu verschiedenen Zeitpunkten
Scherrate
du: Geschwindigkeitsunterschied zweier Flüssigkeitsschichten
dy: Abstand zwischen zwei Flüssigkeitsschichten
=
Scherratenverteilung in der Staupunktkammer
optimale Scherrate für die Plättchenanlagerung

## Slide 9: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion
Endothelzellen senden Botenstoff zur Hemmung der Plättchenaggregation aus
Endothelzelle
Freisetzung von Prostacyclin
Andocken an Oberflächenrezeptor auf Thrombozyten
Anstieg cAMP-Spiegel in Zellen
cAMP reduziert Thrombenaktivität
Endothelzelle

## Slide 10: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion: Strömungseinfluss
Wie kann die Strömung die Thrombenbildung beeinflussen?
durch Ablösung, da dann die Aufenthaltszeit der Blutplättchen erhöht ist insbesondere kritisch in Nähe von künstlichen Oberflächen
durch wechselnde Schubspannungen, da das die Endothelzellen von ihrer beruhigenden Funktion abhält zusätzlich erhöht sich die Arteriosklerosegefahr (Einlagerungen in Gefäßwand)
hohe Schubspannung, dadurch werden Plättchen aktiviert bzw. der Von Willebrand Faktoren vWF entfaltet
Entfaltung des vWF durch Schubspannungen
Ablösungsgebiet, rechts: Geschwindigkeitsverteilung

## Slide 11: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion: Strömungseinfluss
Von Willebrand Faktor vWF
Moleküle ohne Scherströmung (links) und unter Strömungseinfluss
Wenn diese Moleküle netzartige Strukturen bilden (rechts), können sie Plättchen fangen.
Entfaltung des vWF durch Schubspannungen
Notes: .

## Slide 12: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion: Strömungseinfluss
Karotisbifurkation, rechts mit Stenose
ungünstige Strömungsverhältnisse an Bifurkationen
-> Risiko Arteriosklerose
typische Stellen der Bildung von atherosklerotischen Plaques
Stadien der Arteriosklerose

## Slide 13: Kap. 8.1 Blut-Wand Interaktion: Strömungseinfluss
Forschungsziele in der Biofluidmechanik:
ablösefreie Strömung
keine wechselnden Schubspannungen
keine zu hohen Schubspannungen
Forschungsziel in den Werkstoffwissenschaften:
Biokompatible, bioaktive Oberflächen:
Endothelbeschichtung eventuell in Kombination mit Nanostrukturen
Oberflächen, die Stoffe abgeben, z. B. Stickstoffoxid oder Heparin

## Slide 14: Kap. 8.2 Künstliche Herzklappen
Wann sind diese nötig?
Klappenstenose
Klappeninsuffizienz
Aortenklappenstenose; links: regelrecht, rechts: Stenose
Aortenklappeninsuffizienz; links: regelrecht, rechts: Insuffizienz

## Slide 15: Kap. 8.2 Künstliche Herzklappen
Welche Anforderungen werden an künstliche Herzklappen gestellt?
steril, nicht toxisch, biokompatibel
keine Thrombenbildung
geringe Blutschädigung
geringe Rückströmung im geschlossenen Zustand (Leckvolumen)
geringer Strömungswiderstand (Druckverlust) im geöffneten Zustand
lange Haltbarkeit (dauerfest)
geräuscharm
schnelles Schließen (Schließvolum) und Öffnen
einfache Handhabung
anpassbar (Größe und Form)
sichtbar im Röntgenbild
Fixierbar (nahtreißfest)

## Slide 16: Künstliche Herzklappen
Starr-Edwards Klappe mit einem offenen Käfig; Pfeil zeigt einen Thrombus
laut
hohe Hämolyse beim Auftreffen der Kugel
lang (ragt weit in die Aorta)
hoher Druckverlust
geringe Thrombogenität (zwar Ablösung im Kugelnachlauf, aber Kugel dreht sich. Außerdem wird am Klappenring, wo häufig Thromben entstehen, die Strömung nach außen gedrängt, d. h. ganz gute Ausspülung)
Kugelklappe
Nachteile:
Vorteil:

## Slide 17: Künstliche Herzklappen
Laut
ungünstiges Strömungsverhalten (Ablösungen, Hämolyse)
Druckverlust
deutlich kürzer als Starr-Edwards-Klappe (Vorteile bei Operation)
Kippscheibenklappe(„Björk-Shiley“, „Sorin“)
Kippscheibe
Nachteile:
Vorteil:

## Slide 18: Künstliche Herzklappen
sensibel auf Störungen (z. B. Thrombus am Gelenk führt zur Fehlfunktion)
vorhandenes Thrombenrisiko
bessere Strömungsdynamik als Single-Kippscheibe (kaum Ablösungen, kürzerer Öffnungs- und Schließvorgang)
sehr kurzes Modell, ragt nicht in den Ventrikel und in die Aorta
mechanischen Herzklappen Medtronic
Doppelkippscheibe
Nachteile:
Vorteile:
künstliche Mitralklappe: Einsetzen und Funktion

## Slide 19: Künstliche Herzklappen
Thrombenbildung möglich durch Stagnationszonen in Bulben (künstl. Oberfläche!)
begrenzte Haltbarkeit
leise
“natürliche“ Hämodynamik (Öffnungs- und Schließverhalten etc.)
Dreisegelklappe aus Polyurethan
(Helmholtz Institute)
Dreisegelklappe
Nachteile:
Vorteile:

## Slide 20: Künstliche Herzklappen
kurze Lebensdauer (Kalzifizierung!)
leise
sehr gute Antithrombogenität und Hämodynamik
Segelklappen aus denaturiertem Rinderperikard oder von Leichen
Nachteil:
Vorteile:
Bioprothese
künstliche Mitralklappe: Einsetzen und Funktion
Notes: Bioprothesen (Segelklappen aus denaturierten Rinderperikard oder von Leichen)
Nachteile?
Vorteile?

## Slide 21: Künstliche Herzklappen
Thrombenbildung:
biologische Herzklappe mit Thrombus nach einem Einsatz im Herzunterstützungssystem
Mögliche Ursache:
ungünstige Strömung

## Slide 22: Künstliche Herzklappen (Entwicklungen Labor für Biofluidmechanik)
Nachteil:
nur für Herzunterstützungssysteme, da Strömungskanal gestaltet werden muss (S-förmig)
Kippscheibenklappe als S-Klappe
durch einen S-förmigen Kanal ist Strömung nahezu ohne Ablösung, da die Klappe voll geöffnet ist
Rückströmungsrichtung
1: Kippscheibe geöffnet, parallel zur Strömung
2: Kippscheibe geschlossen, quer zur Strömung
3: Scheibe erfährt ein Drehmoment bei Rückströmung durch exzentrische Lagerung und Strömungsführung im S-Kanal
4: Scheibe bewegt sich über 4 zur Schließposition

## Slide 23: Künstliche Herzklappen (Entwicklungen Labor für Biofluidmechanik)
Nachteile:
komplexe Fertigung
Druckverlust durch Spülstrom
Vorteil:
Thrombenbildung eingeschränkt durch Reduzierung der Verweilzeiten an künstlichen Oberflächen
Spülstromklappe
Schema des Prinzips des Spülstroms durch aktive Vermischung im Klappensinus einer Einsegelklappe

## Slide 24: Zusammenfassung
Virschowsche Trias
Thrombenentstehung
Anforderungen an künstliche Herzklappen
Künstliche Herzklappenmodelle