## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin I/II
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 7
1. Teil Künstliche Herzklappen
28.5.2025

## Slide 3: Zusammenfassung VL 6 2. Teil
Gefäßprothese (Anforderungen)
Coils/Clips
Stents/Stentgrafts
Gefäßerkrankungen (Erworbene oder angeborene Stenosen, Aneurysmen)
Künstliche Organe sind noch alternativlos

## Slide 4: Künstliche Herzklappen
Wann sind diese nötig?
Klappenstenose
Klappeninsuffizienz
Aortenklappenstenose; links: regelrecht, rechts: Stenose
Aortenklappeninsuffizienz; links: regelrecht, rechts: Insuffizienz

## Slide 5: Künstliche Herzklappen
Welche Anforderungen werden an künstliche Herzklappen gestellt?
steril, nicht toxisch, biokompatibel
keine Thrombenbildung
geringe Blutschädigung
geringe Rückströmung im geschlossenen Zustand (Leckvolumen)
geringer Strömungswiderstand (Druckverlust) im geöffneten Zustand
lange Haltbarkeit (dauerfest)
geräuscharm
schnelles Schließen (geringes Schließvolumen) und Öffnen
einfache Handhabung
anpassbar (Größe und Form)
sichtbar im Röntgenbild
Fixierbarkeit

## Slide 6
Künstliche Herzklappen

## Slide 7: Künstliche Herzklappen
Starr-Edwards Klappe mit einem offenen Käfig; Pfeil zeigt einen Thrombus
laut
hohe Hämolyse beim Auftreffen der Kugel
lang (ragt weit in die Aorta)
hoher Druckverlust
geringe Thrombogenität (zwar Ablösung im Kugelnachlauf, aber Kugel dreht sich. Außerdem wird am Klappenring, wo häufig Thromben entstehen, die Strömung nach außen gedrängt, d. h. ganz gute Ausspülung)
Kugelklappe
Nachteile:
Vorteil:

## Slide 8: Künstliche Herzklappen
Laut
ungünstiges Strömungsverhalten (Ablösungen, Hämolyse)
Druckverlust
deutlich kürzer als Starr-Edwards-Klappe (Vorteile bei Operation)
Kippscheibenklappe(„Björk-Shiley“, „Sorin“)
Kippscheibe
Nachteile:
Vorteil:

## Slide 9: Künstliche Herzklappen
sensibel auf Störungen (z. B. Thrombus am Gelenk führt zur Fehlfunktion)
vorhandenes Thrombenrisiko
bessere Strömungsdynamik als Single-Kippscheibe (kaum Ablösungen, kürzerer Öffnungs- und Schließvorgang)
sehr kurzes Modell, ragt nicht in den Ventrikel und in die Aorta
mechanischen Herzklappen Medtronic
Doppelkippscheibe
Nachteile:
Vorteile:
künstliche Mitralklappe: Einsetzen und Funktion

## Slide 10: Künstliche Herzklappen
Thrombenbildung möglich durch Stagnationszonen in Bulben (künstl. Oberfläche!)
begrenzte Haltbarkeit
leise
“natürliche“ Hämodynamik (Öffnungs- und Schließverhalten etc.)
Dreisegelklappe aus Polyurethan
(Helmholtz Institute)
Dreisegelklappe
Nachteile:
Vorteile:

## Slide 11: Künstliche Herzklappen
kurze Lebensdauer (Kalzifizierung!)
leise
sehr gute Antithrombogenität und Hämodynamik
Segelklappen aus denaturiertem Rinderperikard oder von Leichen
Nachteil:
Vorteile:
Bioprothese
künstliche Mitralklappe: Einsetzen und Funktion

## Slide 12: Künstliche Herzklappen
Thrombenbildung:
biologische Herzklappe mit Thrombus nach einem Einsatz im Herzunterstützungssystem
Mögliche Ursache:
ungünstige Strömung

## Slide 13
Künstliche Herzklappen

## Slide 14: Künstliche Herzklappen (Entwicklungen Labor für Biofluidmechanik)
Kippscheibenklappe als S-Klappe
durch einen S-förmigen Kanal ist Strömung nahezu ohne Ablösung, da die Klappe voll geöffnet ist
Rückströmungsrichtung
1: Kippscheibe geöffnet, parallel zur Strömung
2: Kippscheibe geschlossen, quer zur Strömung
3: Scheibe erfährt ein Drehmoment bei Rückströmung durch exzentrische Lagerung und Strömungsführung im S-Kanal
4: Scheibe bewegt sich über 4 zur Schließposition

## Slide 15: Künstliche Herzklappen (Entwicklungen Labor für Biofluidmechanik)
Nachteil:
nur für Herzunterstützungssysteme, da Strömungskanal gestaltet werden muss (S-förmig)
Vorteil:
nahezu ablösungsfreie Strömungsführung
Kippscheibenklappe als S-Klappe
durch einen S-förmigen Kanal ist Strömung nahezu ohne Ablösung, da die Klappe voll geöffnet ist

## Slide 16: Künstliche Herzklappen (Entwicklungen Labor für Biofluidmechanik)
Nachteile:
komplexe Fertigung
Druckverlust durch Spülstrom
Vorteil:
Thrombenbildung eingeschränkt durch Reduzierung der Verweilzeiten an künstlichen Oberflächen
Spülstromklappe
Schema des Prinzips des Spülstroms durch aktive Vermischung im Klappensinus einer Einsegelklappe

## Slide 17: Zusammenfassung VL 7 1. Teil
Anforderungen an künstliche Herzklappen
Künstliche Herzklappentypen

## Slide 18: Vorlesung 07 2. Teil, Beginn des 2. Semesters
Entdeckung des Blutkreislaufes
28.5.2025

## Slide 19: Rückblick 1. Semester
Vorlesung 01: Aufgabe des Blutkreislaufs (Diffusion&Konvektion)
Vorlesung 02: Entwicklung des Blutkreislaufs (von Insekten bis Säugetiere)
Vorlesung 03: Gasaustausch mit der Umgebung (Lunge)
Vorlesung 05: Blut als Strömungsmedium – „… ein ganz besonderer Saft“
Vorlesung 06: Form und Struktur des Blutkreislaufs
Vorlesung 07: Funktionselemente (Herz, Herzklappen, Gefäße, Gefäßaufbau)

## Slide 20: Rückblick 1. Semester
Vorlesung 08: Blutdruckverlauf im Blutkreislauf
Vorlesung 09: Gefäßprothese, Stents, Stentgrafts
Vorlesung 10: Künstliche Herzklappen
Vorlesung 11: Künstliche Lunge, ECMO, protektive Beatmung

## Slide 21: Inhalt
Strömungsmechanik in der Medizin II
1. Geschichtlicher Rückblick
  1.1 Entdeckung des Blutkreislaufes
  1.2 Entdeckung des Blutdruckes
2. Blutdruckmessung und Herzkatheterisierung
  2.1 Katheter-Druckwandler System
  2.2 Dynamik des Kathetersystems
  2.3 Herzkatheterisierung und Diagnose
  2.4 Invasive Methoden der Blutdruckmessung
  2.4.1 Prinzipien der Druckmessgeber
  2.4.2 Luftkapselmethode und Kapillardruckmessung
  2.5 Nichtinvasive Methoden der Blutdruckmessung
3. Blutflussmessung
  3.1 Dilutionsmethoden
  3.2 Elektromagnetische Methoden
  3.3 Angiografische Methoden
  3.4 Ultraschallmethode zur Blutflussmessung
  3.5 Kapillarflussmethode
  3.6 Vom Druck abgeleitete Methoden
4. Geschwindigkeitsmessung
  4.1 Thermische Geschwindigkeitssonden
  4.2 Elektromagnetische Methoden zur Geschwindigkeitsmessung
  4.3 Ultraschallmethode zur Geschwindigkeitsmessung

## Slide 22: Inhalt
Strömungsmechanik in der Medizin II
5. Schallmessung
  5.1 Phonokardiographie
  5.2 Strömungsgeräusche in Gefäßen
6. Messung der Gefäß- und Herzgeometrie – Bildgebende Verfahren
  6.1 Angiografie
  6.2 Computertomografie (CT)
  6.3 Magnetresonanztomographie (MRT)
  6.4 Ultraschall:
  6.5 Szintigraphie (Nuklearmedizinische Untersuchung)
  6.6 Positronen-Emissions-Tomografie (PET)
7. Kreislaufmodelle
  7.1 Hydraulische Kreislaufmodelle
  7.2 Mathematische Kreislaufmodelle
8. Technische Anwendungen
  8.1 Blut und künstliche Organe
  8.2 Entwicklung der Blutpumpen

## Slide 23: Entdeckung des Blutkreislaufs, erste Ansätze
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutkreislauf
Erste Konzepte vor 5000 Jahren in China
Aristoteles: Herz ist Zentrum von Blutkreislauf und Atemsystem
Praxogoras: Zwei Sorten Blutgefäße mit unterschiedlicher Wanddicke

## Slide 24: Entdeckung des Blutkreislaufs, erste Ansätze
Erste Konzepte vor 5000 Jahren in China
Aristoteles: Herz ist Zentrum von BKL und Atemsystem
Praxogoras: Zwei Sorten Blutgefäße mit unterschiedlicher Wanddicke
https://www.tes.com/teaching-resource/artery-vein-and-capillary-cross-sections-6426336

## Slide 25: Entdeckung des Blutkreislaufs, Theorie von Galen
Kreislauf nach Galen (Gauer, 1972)
http://robl.de/galen/galen.htm

## Slide 26: Entdeckung des Blutkreislaufs, Theorie von Galen
Die vier Kardinalsäfte sowie ihre Zuordnung zu den vier Grundelementen und den vier Temperamenten
Sanguis
Blut Luft
Melancholera
Schwarzgalle Erde
Phlegma
Schleim
Wasser
Cholera
Gelbgalle
Feuer

## Slide 27: Entdeckung des Blutkreislaufs, Theorie von Galen
https://www.sciencephoto.com/media/299964/view

## Slide 28: Entdeckung des Blutkreislaufs
Ibn al-Nafis
Miguel Serveto
Andreas Versal
https://selpers.com/kurs/lungenhochdruck-verstehen
http://clipart-library.com/heart-diagram-unlabeled.html

## Slide 29: Entdeckung des Blutkreislaufs
Wie würden Sie die Theorie von Galen widerlegen?
Harvey (1628)
Massenbetrachtung: 7200 kg verbrauchtes Blut pro Tag versus 4 kg Essen und Trinken pro Tag
Venenklappen: Entgegen der von Galen postulierten Strömung ausgerichtet
https://www.semanticscholar.org/paper/Venous-valvular-stasis-associated-hypoxia-and-what-Bovill-Vliet/9c1128dc0381007fa73b7c7fe7f5fba30304cb9f/figure/0

## Slide 30: Exkurs zu Gesetzen des Druckes in Flüssigkeiten Pascal (1623-1662)
1. Gesetz: An jedem Punkt des Fluidsystems existiert ein hydrostatischer Druck, der in alle Richtungen die gleiche Wirkung hat.
F
A
p

## Slide 31: Exkurs zu Gesetzen des Druckes in Flüssigkeiten Pascal (1623-1662)
2. Gesetz: Unter der Wirkung der Gravitation haben alle Punkte, die zu einem Niveau gehören, gleichen Druck.
p1
p2
p3
p4
p5
=
=
=
=

## Slide 32: Exkurs zu Gesetzen des Druckes in Flüssigkeiten Pascal (1623-1662)
3. Gesetz: Der Druck ändert sich mit der Höhe entsprechend folgender Gleichung: ∆p = r g ∆h, wobei ∆p die Druckänderung, r die Dichte, g die Erdbeschleunigung und ∆h die Höhenänderung sind.
∆h
p1
p2
p1 < p2
r

## Slide 33: Erste Messungen des Blutdruckes
Hale’s erste Messung (1733) des arteriellen Blutdruckes an einem Pferd.

## Slide 34: Erste Messungen des Blutdruckes
Poiseuille‘s Blutdruckmessung (1828) mit einem Quecksilber-Manometer

## Slide 35: Erste Messungen des Blutdruckes
Carl Ludwigs (1847) Kymograph. (Ludwig C.: Müller’s Arch. Anat., pp. 240-302, 1877)

## Slide 36: Dynamik des Blutdruckes
Wird die Dynamik durch die bisher vorgestellten Systeme erfasst?
Vergleich zwischen zwei Druckkurven: A – Quecksilber - Manometer, B – modernes Manometer
Wieso wird Dynamik nicht erfasst?
Reibung und Trägheit

## Slide 37: Blutdruckmessung
Hämautogramm (Landois, 1872) Leonard Landois
Notes: Hier ein System, was diese Trägheit und Reibung kaum hat:
Landois (1872): Er fügte eine sehr feine Nadel in die Arterie und richtete den Blutstrahl direkt auf das Papierfließband (siehe Bild). Sein sogenanntes Hämautogramm hat die Klappeninzisur deutlich abgebildet. War damals chic in den Salons.

## Slide 38: Blutdruckmessung
Maximum-Minimum-Manometer nach Golz und Gaule, 1878
(https://ieeexplore.ieee.org/document/1016856)
Notes: Golz und Gaule (1878) haben ein System aus zwei unterschiedlich gerichteten Kontrollklappen und eine Auswahlklappe zum Quecksilbermanometer beigefügt, um die Min Max Werte der Druckwelle richtig abzubilden. Wie funktioniert das?? Links wird Blutbahn angeschlossen, erst wird Maximum ermittelt, indem Blut solange Fluid durch Ventil drückt, bis nichts mehr passiert. Dann wird Auswahlklappe umgelegt und es strömt solange das Fluid zurück, bis diastolischer Druck erreicht.
Zurück zur Trägheit des Druckwandlers. Problem erläutern mit Katheter, Flüssigkeitssäule und Druckwandler. Ziel: Vorne das gleiche wie hinten. Katheter zeigen.

## Slide 39: Wiederholung Blutdruckverlauf

## Slide 40
Blutdruckverlauf (Linke Ventrikel)

## Slide 41
Blutdruckverlauf (Aorta)

## Slide 42
Blutdruckverlauf

## Slide 43
Blutdruckverlauf (Wellenreflektionen)
Mitteldruck

## Slide 44
Pulswellengeschwindigkeit
Mitteldruck

## Slide 45
Blutdruckverlauf (Alveolen und Kapillaren)
4%
21 %
68 %
7 %

## Slide 46
Schematische Darstellung des Katheter – Manometer Systems
M Masse des Fluides im Druckwandler
A Membranfläche, K Federkonstante der Membran R viskose Dämpfung durch die Reibung
F (t) bzw. P(t) Druckkraft, die von Katheterspitze auf Transducer übertragen wird
M. Gilbert, 2012

## Slide 47: Zusammenfassung VL 7 2. Teil
Rückblick 1. Semester
Übersicht 2. Semester
Entdeckung des Blutkreislaufs
Erste Messungen des Blutdruckes
Dynamik des Blutdruckes
Blutdruckverlauf (Wiederholung)
Katheter-Druckwandlersystem (Beginn)